|  |  | "У Т В Е Р Ж Д А Ю" |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор |
|  |  | муниципального казенного учреждения "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" |
|  |  | _____________________ С.Н. Сиротинин "___" __________ 2020 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, пос. Ханымей, кв. Школьный, дом 4

| № | Перечень основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Основание для проектирования | Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 марта 2014 года № 11-ЗАО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа». Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 2016 года № 1008-П. Порядок формирования и актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 сентября 2014 г. № 733-П. |
|  | Адрес проектируемого объекта | ЯНАО, Пуровский район, пос. Ханымей, кв. Школьный, дом 4 |
|  | Данные об особых условиях площадки и района | В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, где особые условия 1Г (климатические зоны) |
|  | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | В технической документации принимать решения без изменения архитектурно-планировочной и конструктивной схемы здания. |
|  | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности населения жилого здания | При разработке проектно-сметной документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и проживание граждан, на период проведения капитального ремонта. |
|  | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Применяемые материалы и оборудование согласовать с Техническим заказчиком. |
|  | Предмет проектирования | Разработка документации на проведение работ по капитальному ремонту: - ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения; |
|  | Технико-экономические показатели | Год постройки – 1996г.; Строительный объем здания – 7834м3; Площадь здания – 2132,6м2; Высота помещений – 2,74м; Число этажей - 3; Число подъездов - 4. |
|  | Исходные данные, предоставляемые Техническим заказчиком при заключении договора. | Копия технического паспорта многоквартирного дома. |
|  | Исходные данные, получаемые Подрядчиком самостоятельно. | Технический паспорт многоквартирного дома. |
|  | Состав работ | Предпроектное обследование Выполнить обмерные работы. Составление отчета и заключения о техническом состоянии по результатам обследования инженерных сетей с выводами и рекомендациями. Состав проектной документации: Раздел. Пояснительная записка. Раздел. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений: - Подраздел. Система водоснабжения; Раздел. Проект организации строительства; Раздел. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; Раздел. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. Раздел. Сметная документация. |
|  | Предварительное согласование проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | Проектные решения согласовать с Техническим заказчиком. |
|  | Энергосберегающие мероприятия | В соответствии с требованиями действующих нормативных документов |
|  | Требования к проектной документации | Проектно-сметная документация разрабатывается в объёме, необходимом для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, в соответствии со следующими нормами действующего законодательства Российской Федерации: Градостроительный кодекс Российской Федерации; Земельный кодекс Российской Федерации; Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий»; ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»; ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования»; ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства; СП 54.13330.2011 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; СП 71.13330.211 «СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; ГОСТ, СНИП, СП и другая нормативно-техническая документация, действующая на территории Российской Федерации. Данный перечень нормативных правовых актов уточняется в зависимости от состава работ (услуг), предусмотренных в краткосрочном плане реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. |
|  | Требования к составу сметной документации | 1. Сметную стоимость определить в двух уровнях цен, в программном комплексе РИК: - в базисном уровне цен ЯНАО. - в текущем уровне цен по состоянию на момент выдачи сметной документации. 2. Метод определения стоимости – базисно-индексный. 3. В сводном сметном расчете учесть прочие затраты в соответствии с ПОС и исходными данными, услуги строительного контроля для составления сметной документации. 4. Сметную документацию разработать в соответствии МДС 81-35.2004. 5. Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ. - Накладные расходы и сметную прибыль определить по видам ремонтно-строительных работ и нормативам в соответствии с действующими методическими документами в строительстве (МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001, МДС 81-35.2004). |
|  | Количество экземпляров документации, передаваемой Техническому заказчику | Документация передаётся Техническому заказчику: - на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги – 4 экземпляра. - на электронном носителе – 2 экземпляра. |
|  | Формат предоставления документов в электронном виде | Состав и содержание дисков должны соответствовать бумажному виду комплекта документации. Форматы: - редактируемые – MSOffice, AutoCAD; - не редактируемые – PDF, jpg; - сметы – в формате Word, Ехсel, РИК. |
|  | Прочие требования | 1. Принятые в проектной документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 2. При проведении работ по капитальному ремонту общего имущества предусмотренных проектом, выполнять корректировку ПСД по письменному требованию Технического заказчика в случае возникновения непредвиденных обстоятельств препятствующих выполнению мероприятий. 3. При разработке проектно-сметной документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и проживание граждан на период проведения капитального ремонта. 4. В случае, если при выполнении работ по капитальному ремонту конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, вследствие их технологических и конструктивных особенностей необходимо произвести демонтаж или разрушение частей имущества собственников помещений многоквартирного дома, не входящих в состав общего имущества, проектной и сметной документацией должны предусматриваться работы по их восстановлению за счёт средств фонда капитального ремонта. 5. Согласовать необходимые разделы с ресурсо-снабжающими организациями. 6. Подрядная организация должна иметь допуски СРО, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ, а именно: - работы по подготовке конструктивных решений; - работы по подготовке сведений о внутренних инженерных сетях инженерно-технического обеспечения, о передаче инженерно-технических мероприятий; - работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации. |

Примечание – состав технического задания на проектные работы может уточняться применительно к особенностям проектируемых объектов и условиям организации капитального ремонта.

Составил:

Ведущий инженер

производственно-технического отдела

МКУ "КСиА Пуровского района"                        ______________________ Мантуров З.А.